## Slide 1: TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ

## Slide 2
Belli başlı problemler;
  Tarım sektöründe finans kullanımı diğer sektörlere göre çok düşük,
  Daha çok devlet destekli krediler kullanılıyor,
  Finans sektörü için tarım riskli bir alan olarak görülmekte,
  Tarım arazileri finans sektörü için emniyetli bir mal olarak görülmemekte,
TARIM FİNANS İLİŞKİİS

## Slide 3
Problemlerin çözümü için;
  Yasal düzenleme gerekli,
  Bilişim sistemleri kullanılarak kayıt altına alma ve bilgi paylaşımı,
    Arazilerin Kayıt altına alınması,
    İşletmelerin kayıt altına alınması,
  Kurumsal altyapı gerekli,
    Arazi Edindirme Kurumunun Kurulması,
  Eğitim ve bilgilendirme
TARIM FİNANS İLİŞKİSİ

## Slide 4: 1. Tarım Bilgi Sisteminin Oluşturulması
a) Kadastro + Tarım Parselleri
b) Keşif + Tarım Parselleri
(Türkiye deki oranı %3)
Kadastro Parselleri ve Tarım Parselleri Sayısallaştırıldı.
30 Milyon tarım parseli üzerinde üretim yapılmaktadır.

## Slide 5
TARBİL Kapsamında Tarım Parsellerinin Sayısallaştırılması Projesi
SULU TARIM
KURU TARIM
BAĞ/BAHÇE
EV/DİĞER
Kuru tarım arazileri
Sulu tarım arazileri
Bağ/Bahçe
Zeytinlik
Ahır
Sera
Havuz
Ev
Diğer
Ham toprak
Çayırlık

## Slide 6
Kadastro parselleri ve Tarım parselleri

## Slide 8
1. Çiftçilerin Başvurularının Alınması
Parsel, ürün, sertifika gibi gerekli tüm bilgileri çiftçiler internet üzerinden girebileceklerdir.
İlk başvuru İlçe Müdürlüğünden yapılacak, çiftçiler kullanıcı adı ve şifre alacaklardır. Daha sonraki tüm işlemlerini internet üzerinden yapabileceklerdir.
KS Başvuru Belgeleri
Kişi İsimleri
Mernis)
Tüzel Kişi
(Vedop)
Fatura-Müstahsil
(e-Fatura)
Kontrol
Veri
Tabanı
Uydu görüntüleri, (Parsellerde ürün kontrolü)
ENTEGRASYON
-Organik Tarım Bilgi Sistemi
-İyi Tarım Uygulamaları
-Örtüaltı Kayıt Sistemi
-Toprak Analizi Bilgi Sistemi
-Gübre Bilgi Sistemi
-İlaç Bilgi Sistemi
-Sertifikalı Tohum/Fidan Bilgi Sistemi
TARBİL, Bölgelere göre birim alandan ürün verim tahmini
Alan, TAKBİS, Tarım parselleri bilgi sistemi

## Slide 9
Toprak Analizi Bilgi Sistemi

## Slide 10: PARSEL BAZINDA KAYIT / KAREKOT UYGULAMASI
“Tarım Parseli Parsel Kimlik Numarası Veritabanı”
*Kullanıcı bilgisi,
*Ürün bilgisi,
*Kullanılan Girdiler
Tarımsal ilaç ve ilave besin
Sertifikalı Tohum / Fidan
Veritabanları
Kimyasal gübre
Organik
gübre
Üretilen / İthal edilen ürün paketleri
KAREKOT ÜYGULAMASI
Ürünler pazara sürülmeden ilgili veritabanlarına yüklenecek
Örnek parsele patates ekilecek olsun
Tohum paketlerinin barkotları parselle ilişkili olarak kaydedilecek
Reçetede verilen ilaç barkotları kaydedilecek
Toprak analizi sonucu verilen gübre dışında gübre satın alınamayacak. Barkotlar kaydedilecek
Parsellerde kullanılan gübre, ilaç, tohum miktar ve çeşitleri kaydedilmiş olacak
Toprak Analizi Bilgi Sistemi
Piyasada satışa sunulmuş olan ilaç, gübre, tohum stokları kayıt altında olacak
GIDA DA İZLENEBİLİRLİK
Yetiştirilen Ürün paketlerine “Parsel Kimlik Numarası” “Barkot” olarak konulduğunda;
- Yetiştirilen parsel,
- Yetiştirici,
Kullanılan tohum, ilaç, gübre,
Hasat tarihi,
Bitki çeşidi,
Kalorisi,

## Slide 11
HAYVANCILIK BİLGİ SİSTEMİ
Karma, Yerli
Süt veya Damızlık (Küpe No)
Besi (Küpe NO)
Aşı
Mezbaha da kesim
Satış, Dışarıda (Kurban Adak) da kesim, ölüm, kayıp…
(Aşı, İlaç (Sağlık) ve İlave Besin Veritabanı
Mezbaha veritabanı
Türk VET Kayıt Sistemi
Süt Kayıt Sistemi
Aşı
Suni Tohumlama
Doğum
Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi Veritabanı
Süt verimi başlangıcı
Süt verimi sonu
Satış, Kesim veya ölüm
Günlük süt verimi
Deri Veritabanı?
Küpe iadesi?

## Slide 12: TARSİM UYGULAMALARI / RİSK ANALİZLERİ
Dolu Riski Yüksek Koridorlar

## Slide 13: DOĞAL AFET TAKİP VE KAYIT VERİTABANI
SEL
Dolu zararı,
Don zararı,
Gözlemlerle elektronik hartaya işlenecek.
İl bildirimleri TARSİM kayıtları ile kontrol edilecektir. TARSİM kayıtlarında zarar tespit edilmeyen bölgelerle ilgili

## Slide 14
Yağışa göre taşkın durumunun belirlenmesi.

## Slide 17: TARIM BİLGİ SİSTEMİ
  Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Bilgi Sistemi,
  Kooperatif Kredileri Takip Sistemi,
  Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Süreç ve Envanter Yönetim Bilgi Sistemi,
  Bitki Ekolojik Gereksinim Veritabanı Uygulaması,
  Pazarlama Bilgi Sistemi,
  Gübre Kayıt ve Takip Sistemi,
  Sertifikalı Tohum Kayıt ve Takip Sistemi
  Zirai Mücadelede Bitki Koruma Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemi,
  Sulama Birliği Bilgi Sistemi,
  Kurumsal Gösterge ve Performans Takip Sistemi,
  Organik Tarım
  İyi Tarım Uygulamaları
  Örtüaltı
  Özel Ürünler
  Bilgi Sistemleri Yönetim Modülü
  Diğer Sistemler ile Entegrasyon,
  Destekleme ve Hibeler
  Tarım Parselleri
  Süreç Yönetim Sistemi,Güvenlik Yönetimi
  Pazarlama Bilgi Sistemi
  Gıda Güvenliği Bigi Sistemi
  Evrak, Belge ve Arşiv Yönetimi
  Veterinet Bilgi sistemi (Veteriner Koruma Ürünleri, Karantina, aşı, ilaç vs.)
  Hayvan Bilgi Sistemi (B.Baş, K.Baş, Arıcılık, Su Ürünleri, Gemi İzleme)
  Personel Bilgi sistemi

## Slide 18
Ana
Menü
Parsel: 123
120dekar
Çiftçi: Fuat Çetin
Şanlıurfa – Hilvan
Balkı Köyü
TC: 12334234234
Kullanıcı: Urfa
Kip : Yarı otomatik
Kullanıcı düzeyi : Orta seviye
Su yönetim tipi : Maksimum verim
Kalan su ihtiyacı : 120mm
Tahmini yağış : 40mm
Tavsiye edilen sulama: 80mm
Maksimum tahsisat : 500mm
1.Kademe kullanım : 200mm/200mm= %100
2.Kademe kullanım : 150mm/300mm = %50
Çiftçi Tablet Sulama Hizmetleri
Tuzluluk
Koruması
Gün içi saat
optimizasyonu
Elektrik
Enerji
tasarrufu
Kuraklık
Risk koruması
Manuel
Çalıştırma
Düşük tarife
kontrolü
Sulama Karar Kontrolü
TARBİL kazandırır
Durdur
SulamaSistemi
Gelişmiş Sulama
Sulama Raporu

## Slide 19
Tarla
Ürün Bilgisi
Uyarı
Rapor
Uzman
Sohbet
Eğitim
Parsel: 123
250dekar
Ekim: Buğday
Çeşit: Pehlivan
Toprak: 15°C
Yüzey: 22°C
Rüzgar: 10km/h
Toprak sığ nem: %70
Toprak der.nem: %23
Su kaybı: 3.5
Güneşlenme: 1200
Çiftçi: Fuat Çetin
Şanlıurfa – Hilvan
Balkı Köyü
ÇKS: 334234234
Kullanıcı: Urfa 111ı
Tahmini Hasat: -80gün
Tahmini Verim : 480kg/dk±50
Su yönetim modu: Maksimum verim
Su açığı : 220mm
Beklenen yağış : 80mm
Tavsiye edilen sulama: 180mm
Etkin Riskler:
+2 hafta Pas Hastalığı: %25
Sonraki tarlam
Mesajlar:
Taban Fiyat açıklandı
126’nolu parsel risklerine bakınız
Zir.Müh.Murat Kaya sizi aradı
Merkezden donanımları ve yazılımları yönetilen tabletler üzerinden hiç bilgisayar bilgisi gerekmeden tarım yönetimi
Sulama

## Slide 20: 1. Yıllık ekim alanlarının belirlenmesinde orta çözünürlükte uydu görüntüleri kullanılacaktır. 2. Yılda en az iki çekim öngörülmektedir. 3. Daha önce sınırları belirlenmiş tarım alanları içerisinde renk farklarından yararlanılarak ürün deseni tahmin edilecektir.
Ürün Tespiti ve Kontrolü

## Slide 23
Eğim =% 0-2
Derinlik= 90 cm
Drenaj=iyi
Tuzluluk= Yok
Bünye=Tınlı
Eğim =% 2-4
Derinlik=60 cm
Bünye=Siltli tınlı
Eğim =% 4-8
Derinlik=30 cm
Eğim =% 12-16
Derinlik=5 cm
Dere Yatağı
Dere Yatağı
Eğim =% 2-4
Derinlik=30 cm
Bünye= Ağır
Drenaj= Fena

## Slide 24
Elma,
kaysı,
Nar
Pamuk,
Mısır,
Ayçiçeği,
Hububat
Kapari,
Ceviz
Badem
Antepfıstığı
Zeytin
Orman
Mera
Zeytin
Badem
Çeltik

## Slide 26
2. 2. Köy Merkezi – Parseller Arası Mekanizasyon Kaybı
Yakıt 35 L/Ha/Yıl
Mekanizasyon maliyeti 210 TL/Ha/Yıl ’dır
Köy Alanı (Ha) | 1023.4
Parsel Ulaşım Yol Toplamı (Km) | 4261
Gidiş-Geliş Sayısı | 100
Km Başına Yakıt (Lt) | 0.2
Toplam Yakıt (Lt) | 85220
Hektar Başına Düşen Ortalama Yakıt (Lt) | 83
Yakıt Litre Fiyatı (TL) | 3
Toplam Yakıt Gideri (TL) | 255,660
Hektara Yıllık Yakıt Gideri (TL) | 249
Mekanizasyon Gideri (TL/Ha) | 498
Başka bir çalışmada Türkiye ortalaması;
Denizli İlinde seçilen bir köyde, köy merkezi ile parseller arasındaki uzaklık model tarafından hesaplanmıştır.
Yandaki ekran alıntısında, bir işletmenin ulaşım uzunluğu gösterilmektedir.

## Slide 27
Mevcut Parsel
İdeal Parsel (Kenar Oranı 1/5)
İşleme uzunluğu
Tarla sürümü esnasında
aracın izlediği yoldur.
Eşit miktar alan için parsel şekline bağlı olarak sürüm yolu uzunluğu ve dönüş sayısı değişmektedir.
Parsel içi makine zamanı ve yakıt miktarı;
İşleme (sürüm, hasat) uzunluğuna ve hızına
Dönüş sayısına ve süresine,
Model tarafından, sürüm (işleme) uzunluğu hesaplanmakta , işleme genişliğine göre parsel içi makine zamanı ve yakıt hesaplanmaktadır.
Parsel İçi Makine İş Verimi
Dönüş süresi 45 sn alınmıştır
Köy Alanı (Ha) | 1023.4
Yakıt Tüketimi (L) | 66771
Yakıt Litre Fiyatı (TL) | 3.00
Toplam Yakıt Gideri (TL) | 200,313
Hektara Ortalama Yakıt (L) | 65.24
Hektara Yakıt Gideri (TL) | 196
Mekanizasyon Gideri (TL/Ha) | 392
Ortalama parsel alanlarının küçük olması ve parsel şekillerinin mekanizasyon için uygun olmaması nedeni ile kaybedilen yakıt masrafı
Türkiye’de ortalama hektara yakıt kaybı 50 L/Ha/Yıl ’dır
Mekanizasyon gideri = 300 TL / Ha /Yıl

## Slide 28
Parsel şekil bozuklukları, parsel boyutları ve parçalılığın neden olduğu tarımsal mekanizasyon giderleri, artan yol uzunlukları ve sınır kayıplarının, tarımsal maliyete etkilerini belirlemek üzere konumsal veriler üzerinde çalışan GIS temelli bir bilgisayar modeli geliştirilmiştir.
Bilgisayar modeli ilk olarak; tüm köy yollarını ve yola cephesi olmayan parseller için komşu parsel sınırlarını dikkate alarak, köy merkezi ile parseller arasında traktörün izleyeceği en kısa yolu bulur.
Parsellere ulaşım yolları hesaplandıktan sonra her parsele ait mevcut sınır kaybı miktarlarını bulur.
Sonrasında, sürüm genişliğini ve sürüm yönünü dikkate alarak traktörün parsel içerisinde izleyeceği sürüm güzergahını bulur. Bu işlemleri köydeki tüm parseller için yapar.
Bu hesaplamalar sonucunda elde ettiği ulaşım yol uzunluğu, sürüm yolu uzunluğu ve sınır kaybı miktarı değerlerini; traktörün yoldaki hızı, sürüm hızı, parsel kenarlarındaki dönüş zamanı, harcanan yakıt miktarları, günlük çalışma süresi ve çalışma ücreti gibi değerler ile işleme alarak parsel bazlı olarak tarımsal maliyet değerlerini hesaplar.
Bu hesaplamaların tamamını toplulaştırma uygulamasından önceki durum ve sonraki durum için hesaplayarak; parsel bazında, işletme bazında ve köy bazında tarımsal maliyetleri kıyaslamalı olarak sunar.
1
1
2
3
2
3

## Slide 29
Optimizasyon – ¼ oranlı ideal parseller için dekar başına düşen toplam maliyet ve kazanç hesabı
Mekanizasyon Gideri (TL/Dekar) |  |  |  | 
 | Yol Uzunlukları |  |  | 
Parsel Alan (Dekar) | 1 Km | 3 Km | 5 Km | 10 Km
100 | 90.47 TL | 98.55 TL | 110.28 TL | 155.94 TL
50 | 104.75 TL | 123.06 TL | 145.91 TL | 198.83 TL
20 | 154.29 TL | 192.45 TL | 230.61 TL | 331.11 TL
10 | 236.53 TL | 309.97 TL | 383.41 TL | 577.21 TL
5 | 399.08 TL | 543.08 TL | 687.08 TL | 1,073.48 TL
Maliyet hesabı için dekar başına, 73 TL tohum+gübre, yakıtın iki katı mekanizasyon gideri, 275 TL buğday geliri baz alınarak hesap yapılmıştır.
Giderler çıktıktan sonra kalan net kazanç (TL/Dekar) |  |  |  | 
 | Yol Uzunlukları |  |  | 
Parsel Alan (Dekar) | 1 Km | 3 Km | 5 Km | 10 Km
100 | 111.53 TL | 103.45 TL | 91.72 TL | 46.06 TL
50 | 97.25 TL | 78.94 TL | 56.09 TL | 3.17 TL
20 | 47.71 TL | 9.55 TL | -28.61 TL | -129.11 TL
10 | -34.53 TL | -107.97 TL | -181.41 TL | -375.21 TL
5 | -197.08 TL | -341.08 TL | -485.08 TL | -871.48 TL

## Slide 30
Rasyonel Eşitlik
Q: yüzey akış oranı (m3 s-1)
I: intensite (mm saat-1)
A: havza alanı (ha)
C: birimsiz yüzey akış katsayısı
Yağış anında tarım alanlarına gelen suyun tahmin edilmesinde oluk ve yüzey akışa bağlı erozyonun önlenmesinde bu modelin kullanılması düşünülmektedir.
Mikrohavza ve Drenaj Ağı

## Slide 31
Hassas Tarım

## Slide 32
Hassas Tarım

## Slide 33
Hassas Tarım

## Slide 37
Hassas tarım ile;
Toprağın etkili kullanımı,
Ürün kalitesinin arttırılması,
Gerektiği kadar girdi kullanımı,
Girdilerin azalması ve ekonomik kazınım,
Girdilerin çevreye olan etkilerini azaltılması ve çevrenin korunması,
Karar vericilere veri sağlanması

## Slide 38
TARBİL PROJESİNİN KATKILARI
Tarım alanlarının tespitinde parsel bazında doğruluk
Toprak Veritabanının iyileştirilmesi
Yeni ÇKS ve TİKAS’ın kurulması
TBS’nin oluşturulması ve kullanılması (Bakanlık içi ve TARBİL)
Tarımsal Desteklerin kontrol ve planlı uygulanması (desteklerde kaçakların önlenmesi)
Ürün tahmini
Gelir gider projeksiyonlarında rasyonellik
Köy bazında hassasiyet
Kırsal Kalkınmaya entegrasyon
Kamu kurumları arasında, Bilgi sistemlerinde entegrasyon

## Slide 39
Arz ederim

## Slide 40
Yağışa göre taşkın durumunun belirlenmesi.